## Slide 1
Pose HP
Formation Citybox Sonorisation
Installer correctement les équipements de sonorisation
Haut-parleur
Encodeur
Relai

## Slide 2: Pré-requis
Modules nécessaires
PRESENTATION DE LA SOLUTION SONORISATION
Matériel nécessaire au formé
Infos nécessaires
Plan avec le positionnement des équipements

## Slide 3: Rappel
…
…
4. Installation terrain
5. Réglages
3. Configuration équipements sono
Plan d’implantation nécessaire : important de respecter la localisation de chaque équipement
Equipement configuré avant la pose

## Slide 4
Haut-parleur

## Slide 5: Haut-parleur - Câblage
Alimentation service
RJ45
service
Alimentation du service sur le circuit PLUG de la Citybox
2. Data (RJ45)
3. HP esclave (option)
Gestion de l’allumage des haut-parleurs par Citybox
HP esclave

## Slide 6: Haut-parleur - Fixation mécanique

## Slide 7: Haut-parleur - Positionnement
Orienter les haut-parleurs perpendiculaire aux trottoirs
Hauteur d’installation : 2,5 à 6m
Inter-distance entre 2 HP : 20 à 40m
4m
20 m

## Slide 8: Contrôle et relevé terrain
Mise sous tension
      Consommation 20W
Repérer chaque HP en associant son adresse MAC au matricule du mât sur lequel il est installé
      Possibilité d’utiliser une douchette pour scanner l’adresse)

## Slide 9: Points clés
Entre quelles étapes se fait l’installation des HP?
Après la configuration des HP et avant les réglages
Etant donné que les HP sont configurés avant la pose, quelle information doit être scrupuleusement respectée?
Respect de la position sur le plan d’implantation
Quelle est l’information à relever sur le HP après pose?
L’adresse MAC
Quelle est l’installation juste?
(cf slide suivante)

## Slide 10: Points clés
9m
4m
4m
3m
30m
20m
20m
700m

## Slide 11: Points clés
9m
4m
4m
3m
30m
20m
20m
70m

## Slide 12
Encodeur et source audio

## Slide 13: Encodeur
RJ45
service
Alim
Alimentation du service
  - circuit PLUG de la Citybox
  directement sur une prise
2. Data (RJ45)
3. Audio (Câble RCA)
4. Ecouteurs (vérification)
Ecouteurs
Sur n’importe quelle Citybox proche du lieu de diffusion (exemple Mairie, Office du tourisme,…)

## Slide 14: Source audio
Caractéristiques table de mixage
bascule automatique
- sortie à 0dB
Alim
Alimentation
2. Encodeur
3. Equipement sonorisation

## Slide 15
Relai

## Slide 16: Relai
Modem DSL
Alim
Alimentation du service
2. Data (RJ45)
Au niveau de chaque armoire EP